«22» марта 2015 г.

Кому: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Калининградской области «Городская больница № 3».

Адрес: 236022,  г. Калининград, ул. Ушакова, д. 9.

Первая часть заявки

Изучив извещение о проведении электронного аукциона от 06.03.2015 №0135200000515000153 , размещенное на сайте электронной площадки ЗАО «Сбербанк - АСТ»: http://sberbank-ast.ru/, и аукционную документацию, мы выражаем свое согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации электронного аукциона.

Мы  готовы осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренные Техническим заданием на аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания поликлиники, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Мусоргского, 15/17, в полном объеме, в соответствии с проектной документацией, включая сметную документацию,  с условиями Контракта, а также действующими на территории РФ строительными нормами и правилами.

Показатели качества, технические и функциональные характеристики товаров(материалов), используемых при выполнении работ по капитальному ремонту помещений здания поликлиники, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Мусоргского, 15/17:

| № | Наименование товара | Характеристика | Требования к товарам, в том числе максимальные и (или) минимальные значения показателей, и значения показателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели товаров, предлагаемые участником | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок оконный | Поливинилхлоридный профиль | Наличие | Наличие | место происхождения товаров: Российская Федерация |
|  |  | Количество камер профиля | не менее 5 | 5 |  |
|  |  | Монтажная ширина профиля, мм | не менее 70 | 70 |  |
|  |  | Максимальная ширина стеклопакета, мм | не менее 24 | 24 |  |
|  |  | Коэффициент сопротивления теплопередаче, квадратный метр, градусов Цельсия/Ватт | не менее 0,63 | 0,63 |  |
| 2. | Доски подоконные | поливинилхлоридный профиль | Наличие | Наличие | место происхождения товаров: Российская Федерация |